江苏省国家重点监控企业自行监测方案

(苏州市城东污水处理厂)

江苏省环境保护厅

2013年10月

目录

1. 企业基本情况

2. 监测点位、项目及频次

3. 监测点位示意图

4. 执行标准限值及监测方法、仪器

5. 质量控制措施

6. 监测结果公开方式和时限

为规范企业自行监测及信息公开方式，根据《中华人民共和国环境保护费》、《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》、《“十二五”主要污染物总量减排监测办法》、《环境监测管理办法》等有关规定，企业应当按照国家或地方污染物排放（控制）标准，环境影响评价报告书（表）及其批复、环境监测技术规范的要求，制定自行监测方案。

自行监测方案应及时向社会公开，并报地市级环境保护主管部门备案。

本方案适用于国控重点监控企业、以及纳入各地年度减排计划且向水体集中直接排放污水的规模化畜禽养殖（小区）。其他企业可参照执行。

一、企业基本情况

| 基础信息 |
| --- |
| 企业名称 | 苏州市城东污水处理厂 |
| 地址 | 苏州市庄先湾路8号 |
| 法人代表 | 梅耀明 | 联系方式（手机） | 13861300017 |
| 联系人 | 黄继会 | 联系方式（手机） | 13812689734 |
| 所属行业 | 污水处理 | 生产周期 | 24小时连续 |
| 成立时间 | 1984年 | 职工人数 | 22 |
| 占地面积 | 3.6公顷 | 污染源类型：废水国控源[√ ] 废气国控源[ ] 规模化畜禽养殖场[ ] |
| 工程概况 |
| 工程规模：日处理量4万立方米 主要生产产品：废水 工程立项、环评、批复、初步设计、环境保护设施设计、工程动工、建成并投入试运行、验收监测的单位和时间： 1、环评 单位：南京赛特环境工程有限公司 时间：2008年8月 2、批复 单位：苏州市环境保护局 时间：2008年9月 3、初步设计 单位：上海市政设计研究总院 时间：2008年10月 4、工程立项 单位：苏州市清源建设有限公司 时间：2009年1月 5、工程动工 单位：杭州萧宏建设集团有限公司 时间：2009年8月 建成并投入试运行 时间：2010年10月 验收监测 单位：环境监测中心 时间：2011年2月 |
| 污染物产生及其排放情况 |
| 排放源 主要污染物 处理设施 排放途径和去向 脱水机房 污泥 污泥脱水 常熟添源环保科技有限公司 总排放口 COD 活性污泥法加深度处理 由厂内出水管排至护城河 氨氮 活性污泥法加深度处理 由厂内出水管排至护城河 TN 活性污泥法加深度处理 由厂内出水管排至护城河 TP 活性污泥法加深度处理 由厂内出水管排至护城河 |
| 自行监测概况 |
| 自行监测方式（在[]中打√表示） | [ ]手工监测 [ ]自动监测 [√ ]手工和自动监测相结合 手工监测，采用[√]自承担监测 [ ]委托监测 自动监测，采用[ ]自运维 [√]第三方运维 |
| 自承担监测情况 （自运维） | 自行监测人员6人于厂内化验室检测。检测仪器设备：紫外分光光度计2套；DR2500仪1套。化验人员全部持证上岗，证件为江苏省城市排水行业水质检测人员岗位合格证。 |
| 委托监测情况 （含第三方运维） | 委托监测（运维）机构名称：苏州市环保产业协会。具有环境污染治理设施运营资质证书，证书等级：自动连续监测（水、气）正式。人员全部持证上岗，证书为环境污染治理设施运营培训合格证书。厂部与第三方签订委托协议。 |

二、监测点位、项目及频次

| 类型 | 排口编号/ 点位编号 | 排口名称/ 点位名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 苏环监控（水）003 | 苏州市城东污水处理厂废水排放口 | COD、NH3-N、TN、TP | 24小时连续监测 | 自动 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TN、TP | 每天一次 | 手工 |
| 噪声 | Z1 | 厂区西北角 | LAeq(dB) | 三个月 | 手工 |
|  | Z2 | 厂区东北角 | LAeq(dB) | 三个月 | 手工 |

三、监测点位示意图

见附图。

四、执行标准限值及监测方法、仪器

| 类型 | 监测项目 | 执行标准 | 排放限值 | 监测方法 | 方法来源 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | GB18918-2002 | 50mg/l | 重铬酸盐法 | GB11914-89 | HACH COD REACTOR |
|  | 氨氮 | GB18918-2002 | 5（8）mg/l | 纳氏试剂分光光度法 | HJ/535-2009 | UV-3200PC紫外分光光度计 |
|  | 总氮 | GB18918-2002 | 15 mg/l | 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 | GB11894-89 | UV-3200PC紫外分光光度计 |
|  | 总磷 | GB18918-2002 | 0.5 mg/l | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-89 | UV-3200PC紫外分光光度计 |

五、质量控制措施

1. 人员持证上岗；6人持证上岗 2. 污染治理设施运营资质管理;有排放许可证 3. IS14000环境管理体系：有ISO14000认证证书

六、监测结果公开方式和时限

要求：企业可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。同时，应当在省级或地市级环境保护主管部门统一组织建立的公布平台上公开执行局信息，并至少保存一年。

| 监测结果公开方式 | [√]对外网站 [ ]环保网站 [ ]报纸 [ ]广播 [ ]电视 [ ]其他 具体为： |
| --- | --- |
| 监测结果公开时限 | 手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布； 自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值，废气自动监测设备为每1小时均值； 每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。 |

附图:监测点位示意图