附件2：

2018年苏州市生态环境监测方案

二〇一八年四月

目 录

一、环境空气质量监测与预报	1

（一）环境空气质量监测	1

（二）酸雨监测	4

（三）降尘、硫酸盐化速率监测	4

（四）大气化学组分及物理参数监测	5

（五）质量管理	5

(六)  沙尘影响空气质量监测	7

（七）数据同步	7

（八）环境空气质量预报	7

二、水环境质量监测	8

（一）地表水水质监测	8

（二）主要饮用水源地水质监测	12

（三）地表水水质自动监测	13

（四）地下水监测	14

（五）环境资源区域补偿监测	15

（六）太湖、阳澄湖水污染及蓝藻监测预警	18

（七）底泥监测	19

（八）太湖流域水生态环境功能分区监测	19

三、土壤环境质量监测	22

（一）国家网土壤环境质量例行监测	22

（二）城市建成区土壤环境质量点位布设	24

（三）重点行业企业用地调查质控	24

四、生物和生态环境质量监测	25

（一）地表水生物监测	25

（二）水产品中残毒残留监测	27

（三）城市环境空气生物监测	27

（四）生态环境质量监测	28

（五）生态环境地面监测	30

五、声环境质量监测	30

（一）监测范围	30

（二）监测项目	30

（三）监测方法、频次及内容	31

（四）数据填报	32

（五）质量保证	33

六、农村环境质量监测	33

（一）监测范围	33

（二）村庄监测内容	34

（三）县域监测内容	37

（四）质量保证	38

（六）报送要求	39

七、重点污染源监督性监测	39

（一)  重点监控企业监督性监测	39

（二）固定污染源废气挥发性有机物监测	41

（三）排污单位自行监测监督检查	42

八、环境质量报告编制	43

（一）年度环境质量报告书	43

（二）其他环境质量报告	44

九、其他监测任务	44

（一）重点区域重金属环境质量监测	44

（二）阳澄湖及其周边主要河道水质监测	47

（三）大运河苏州段遗产河道监测	48

（四）固体废物监测	49

（五）突发性环境污染事件应急监测	49

（六）太湖藻类综合观测	50

（七）市政入河排污口普查监测	51

十、环境监测网质量管理	52

（一）实验室能力验证和考核	52

（二）质量监督检查	52

（三）计量认证与持证上岗考核	52

（四）开展区域质控工作	53

十一、注意事项	53

附表  2018年度环境监测数据、报告上报型式及时间要求	56

## 一、环境空气质量监测与预报

### （一）环境空气质量监测

#### 1、城市空气质量监测

#### （1）监测范围

全市8个国控点以及5个市（区）共13个监测点位，其中包含省控点以及县级国家环保模范城市创模考核点，点位详见附件2-1。

#### （2）监测指标

SO2、NO、NO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3、气象五参数、能见度。

#### （3）监测时间

每日24小时连续监测。

#### （4）质量保证

按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2013）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）和《关于开展国家环境空气质量监测网数据在线审核工作的通知》（环办函〔2014〕487号）、《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T 193-2005）、《环境空气自动监测标准传递管理规定（试行）》（环办监测函﹝2017﹞242号）、《环境空气自动监测臭氧标准传递工作实施方案》（环办监测函﹝2017﹞1620号）及有关要求执行。

#### 各地负责保障8个国控站点的站房用地、站房建设或租赁、安全保障、电力供应、网络通讯和出入站房等日常运行所必需的基础条件与工作环境；国控站点的运行维护由总站委托第三方运维公司承担。

#### （5）数据报送及格式要求

审核数据报送：前一日经审核数据每日9时20分前报送至市中心自动监测与预警科，经统一汇总后于每日10时前，登陆FTP（ftp://58.213.159.173/），将经审核数据报送至省中心大气部。格式详见附件2-2。

实时数据报送和接入：按照中国环境监测总站要求，及时向“国家空气质量监测联网管理平台”报送，同时按照《关于开展县市区空气自动站数据传输和上报的通知》（苏环办〔2016〕283号）要求，将本地区站点实时监测数据接入至省监测中心大气部173平台（地址：http://58.213.159.173）。

#### 2、国家区域空气质量监测

#### （1）监测范围

国家区域站：苏州西山。

#### （2）监测指标

SO2、NO-NO2-NOx、PM10、PM2.5、CO、O3、气象五参数；

#### （3）监测频次

每日24小时连续监测。

#### （4）质量保证

按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2013）和《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）、《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T 193-2005）、《环境空气自动监测标准传递管理规定（试行）》（环办监测函﹝2017﹞242号）、《环境空气自动监测臭氧标准传递工作实施方案》（环办监测函﹝2017﹞1620号）及有关要求执行。

#### （5）数据和报告报送

按照中国环境监测总站要求，及时向“国家区域环境空气质量监测站数据传输审核分析评价平台”（VPN网络）报送实时数据，平台地址：http://106.37.208.238:21001/。

#### 3、国控、省控以外的其他空气质量监测站点

#### （1）监测范围

设区市、各市（区）除国控站、省控站以外的其他所有的环境空气质量监测点位，详见附件2-1。

#### （2）监测指标

SO2、NO、NO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3、气象五参数、能见度。

#### （3）监测时间

每日24小时连续监测。

#### （4）质量保证

按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2013）和《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）、《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T 193-2005）、《环境空气自动监测标准传递管理规定（试行）》（环办监测函﹝2017﹞242号）、《环境空气自动监测臭氧标准传递工作实施方案》（环办监测函﹝2017﹞1620号）及有关要求执行。

#### （5）数据报送及格式要求

按照《关于开展县市区空气自动站数据传输和上报的通知》（苏环办〔2016〕283号）要求，将本辖区内站点实时监测数据接入至省监测中心大气部173平台（地址：http://58.213.159.173）。

每月1日前，各市（区）将上月监测数据以月报数据形式，上报市监测中心，汇总后每月2日前（含2日，节假日周末顺延），登陆FTP（ftp://10.32.100.254/）报送至省监测中心大气部，报送格式详见附件2-2。

每月1日前，各市（区）将月报上报市中监测心，汇总后在每月2日前（含2日，节假日周末顺延）发送月报城市站点，登陆FTP（ftp://10.32.100.254/）报送至省监测中心大气部，报送格式详见附件2-2。

### （二）酸雨监测

#### 1、监测范围

开展降水监测的点位，详见附件2-3。

#### 2、监测指标

pH值、电导率、降水量及硫酸根、硝酸根、氟、氯、铵、钙、镁、钠、钾9种离子浓度。

#### 3、监测时间

逢雨必测，每日9时至次日9时为一个采样监测周期。

#### 4、质量保证

按照《酸沉降监测技术规范》（HJ/T165－2004）有关要求执行。

#### 5、数据报送及格式要求

每月1日前（含1日，节假日周末顺延），报送上月监测数据至市中心业务管理科，报送格式详见附件2-2。

### （三）降尘、硫酸盐化速率监测

#### 1、监测范围

开展降尘、硫酸盐化速率监测点位，详见附件2-3。

#### 2、监测指标

降尘、硫酸盐化速率。

#### 3、监测时间

每月监测。

#### 4、质量保证

按照《酸沉降监测技术规范》（HJ/T165－2004）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）有关要求执行。

#### 5、数据报送及格式要求

每月1日前（含1日，周末顺延），报送上月监测数据至市中心业务管理科，报送格式详见附件2-2。

### （四）大气化学组分及物理参数监测

#### 1、监测范围

苏州市区南门监测站。

#### 2、监测指标

颗粒物（PM10、PM2.5）化学组分（包括水溶性组分、熔融性组分、EC、OC及金属元素）、PM1质量浓度、黑碳、粒径谱及大气光学特性（消光与退偏）、挥发性有机物（VOCs）、太阳辐射等。

#### 3、监测时间

每日24小时连续监测。

#### 4、质量保证

按照各监测设备技术要求及相应维护规程执行，可使用标准品的监测仪器定期使用内标、外标或参照标准进行质量控制。

#### 5、数据联网

完成站点各类设备监测数据接入“江苏省重污染天气监测预报预警平台”。

#### 6、数据报送

次年1月10日前，将上一年度大气化学组分及物理参数监测小时数据及分析报告报送至省监测中心大气部邮箱（jsemc_dqb@163.com）。

### （五）质量管理

#### 1、臭氧量值溯源与标准传递

（1）质控范围

苏州市。

（2）质控内容及频次

第四季度将大气质量保证实验室臭氧一级传递标准设备（必须含紫外光度计和臭氧发生器）送至省监测中心大气部进行臭氧量值溯源。每季度使用臭氧一级传递标准设备对二级标准传递设备进行比对，比对合格后，每季度使用二级标准传递设备对辖区内空气自动监测站点（包含区县自建站及各类市控站点）臭氧校准设备进行量值传递，并记录传递结果，编制臭氧量值溯源传递报告。

（3）报告报送

每季度最后一周将本季度臭氧二级标准传递设备比对报告及辖区内臭氧校准设备标准传递报告（加盖单位公章）电子版报送至省监测中心大气部邮箱（jsemc_dqb@163.com）。

#### 2、颗粒物监测手工与自动比对

（1）质控范围

苏州市。

（2）内容及频次

选择辖区内至少一个空气质量自动监测站点开展环境空气颗粒物（PM2.5、PM10）监测手工与自动比对工作，现场同步采集PM2.5与PM10样品，每个样品采集一个自然日（1:00~24:00），PM2.5与PM10采集有效样品数均不得少于20个，现场采样工作在9 ~11月完成。

（3）质量保证

按照《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》(HJ 656-2013)、《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）、《国家环境监测网环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）自动监测手工比对核查技术规定（试行）》。

各市手工采样所使用的滤膜及采样前后滤膜称量均由省监测中心统一提供落实。

（4）数据报送方式及时间

### 12月30日前将比对报告（加盖单位公章）电子版报送至省监测中心大气部邮箱（jsemc_dqb@163.com）。

### (六)  沙尘影响空气质量监测

#### 1、适用范围

8个国控监测点位，在判定空气质量受到沙尘影响时。

#### 2、参考文件

原环保部《关于印发《<受沙尘天气过程影响城市空气质量评价补充规定》>的通知》（环办监测〔2016〕120号）。

#### 3、数据报送及格式要求

按文件要求，一次沙尘影响后的第2个工作日，上报受沙尘影响佐证材料，包括该市所有国控点空气质量监测小时数据、气象5参数监测小时数据、雷达观测资料、官方报道、卫星遥感图片等，纸质版材料加盖公章后发送省监测中心大气部。报告报送至省监测中心大气部邮箱（jsemc_dqb@163.com）。

### （七）数据同步

#### 1、适用范围

8个国控监测点位。

#### 2、同步方法

按总站《关于国家城市环境空气质量监测数据在线审核和数据共享有关事项的通知》（总站气字〔2016〕209号）文件要求，每日同步获取总站复核后的国控站6项污染物的小时值、日均值或日最大8小时数值等数据。

### （八）环境空气质量预报

#### 1、预报范围

苏州市。

#### 2、预报内容

未来5日（120小时）AQI指数范围、空气质量级别、首要污染物和污染物浓度，允许跨级预报。

#### 3、预报评估

每月开展城市24小时、48小时和72小时预报效果评估，包括等级、AQI指数及首要污染物评估。

4、报送及格式要求

每日15时前登录“江苏省重污染天气监测预报预警平台”，填报未来5日城市空气质量预报；次日上午7时前，完成空气质量预报更新工作；重污染期间，各地应提高预报和会商频次，在上午10时登录“江苏省重污染天气监测预报预警平台”填报预报结果，格式详见附件2-4。

## 预报评估于每月2日前将预上月报评估结果报送至省监测中心大气部邮箱（jsemc_dqb@163.com）。

## 二、水环境质量监测

### （一）地表水水质监测

#### 1、国家考核及国控断面监测

##### （1）监测范围

《关于明确水污染防治目标的函》（污防函〔2016〕6号）中确定的16个国考断面、《关于印发“十三五”国家地表水环境质量监测网设置方案的通知》（环监测〔2016〕30号）中确认的24个国控断面、7个其他跨省市交界断面；《关于印发“十三五”江苏省地表水和地下水环境质量监测网实施方案的通知》（苏环办﹝2016﹞144号）（以下简称实施方案）中确定的1个入省断面。断面名称详见实施方案附件2-5。

##### （2）监测项目

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的基本项目24项。河流水质加测电导率、流量与流向，属于湖库的出入湖河流口加测透明度和叶绿素a；湖库加测水位、透明度、叶绿素a。

##### （3）监测频次与时间

每月1~10日监测一次，逢法定节假日，监测时间可适当后延。

##### （4）质量保证

严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》和总站编制的作业指导书等有关要求开展监测。

各市、区环境监测站对辖区内的数据负责，实行三级审核制度。数据一经上报，原则上不得更改，如确实需要修改，必须向市监测中心提出申请和证明材料，由市监测中心先行复核，并向省中心提出正式申请和证明材料。修改申请须在当月22日前提出，数据一旦报送到国家总站将无法更改。

（5）数据填报格式和要求

①国控、国考断面无故不得缺测、缺项。因涉水工程施工影响的，按照《水污染防治行动计划实施情况考核规定（试行）》（环水体﹝2016﹞179号）要求，做好替代断面选取、监测等工作事宜。确实需要暂停监测的，得到国家正式批复方可暂停，经批准后应测未测的指标填写“-1”（如果当月应该监测的某个断面未开展监测，则该断面的时间栏填写采样日期，指标栏全部填写“-1”），并写明原因。市、区站缺乏某指标监测能力的，可委托有资质的单位或市监测中心监测，断面监测严格按要求不能缺项。②报送监测数据时，若监测值低于检测限，则填写“-检出限”，检测限应该满足国家地表水Ⅰ类标准值的1/4；③如监测断面水质异常，必须在分析结果出来后24小时内上报市监测中心，同时开展加密监测，加密监测结果一并上报。④每月将签字盖章后的三级审核数据表扫描后电子版、当月数据、水质突变情况说明（环比水质类别超过两个级别或当月水质为劣Ⅴ类）打包同时报到省中心FTP。⑤监测断面因干涸、水面不连续、闸坝、施工等原因断流的，应于每月6日前向市中心业务管理科报送当月断流断面的情况说明，并附相关断面照片（至少包括断面全景照片、断面上游照片、断面下游照片，照片上有GPS显示断面位置。经汇总于每月8日前报送材料到省中心FTP。

（6）数据上报时间

当月14日前报市中心业务管理科，经汇总后16日前报省中心水质部。直报总站的监测数据，于当月20日前通过总站环境监测数据平台报送。

#### 2、省级考核及省控断面水质监测

（1）监测范围

依据《关于印发江苏省2018年水污染防治工作计划的通知》（苏水治办﹝2018﹞3号）中确定的省考断面50个、《关于印发“十三五”江苏省地表水和地下水环境质量监测网实施方案的通知》（苏环办﹝2016﹞144号）中确定的省控断面（点位）84个（含城市内河11个、十二五国控1个、趋势科研10个）。断面名称详见实施方案附件2-5。

（2）监测项目

城市内河断面：pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、汞、铅、透明度等10项。

其余断面：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中规定的基本项目24项。河流加测电导率、流向、流量；湖库加测水位、透明度、叶绿素a。

（3）监测频次与时间

趋势科研断面单月1~10日监测一次，其余断面每月1~10日监测一次。

（4）其他

质控、数据填报格式和上报时间等要求均与“1、国家考核及国控断面”保持一致。

#### 3、采测分离监测

根据《关于开展国家地表水环境质量监测网采测分离工作的通知》（环办监测〔2017〕76号）、《关于进一步做好国家地表水考核断面采测分离和水质自动站建设工作的通知》（环办监测〔2018〕14号）文件要求，继续做好我市地表水采测分离的协调配合、监督指导和同步监测工作。

4、市级考核及市控断面监测

（1）监测范围

依据《关于印发苏州市2018年水污染防治工作计划的通知》（苏太水办﹝2018﹞24号）和《关于印发苏州市水污染防治工作方案的通知》（苏府﹝2016﹞60号）、《关于印发苏州市地表水和环境空气质量监测网设置方案的通知》（苏环字监测﹝2013﹞1号）中确定的市级考核及市控监测断面参见实施方案附件2-5。

（2）监测项目

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中规定的基本项目24项。河流加测电导率、流向、流量；湖库加测水位、透明度、叶绿素a。

（3）监测频次与时间

市考断面每月1~10日监测一次，除国考、国控、省考、省控以外的市控断面单月20日前监测一次。

（4）其他

数据填报格式等要求均与“1、国家考核及国控断面”保持一致。

国考、国控、省考、省控和市考断面当月14日前报市中心业务管理科，除此以外的市控断面单月底前上报数据。

### （二）主要饮用水源地水质监测

#### 1、监测范围

对全市县级以上集中式饮用水源地、备用水源地进行监测，各地根据自身情况开展乡镇的生活饮用水水源地水质监测。点位详见实施方案附件2-5。

#### 2、监测项目

常规监测：地表水监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1（23项，化学需氧量除外）和表2（5项）的监测项目，以及表3的优选特定项目33项（见苏环办〔2012〕384号文），共61项；湖库型加测透明度、叶绿素a，同时上报水源地当月取水水量。同时上报水源地当月取水水量。水量和指标都不得缺项。

全分析：地表水监测《地表水环境质量标准》中的109项。

#### 3、监测频次与时间

常规监测：饮用水源地（含备用水源地）所在设区市、县（市）每月1~10日采样监测一次，在用的乡镇生活饮用水源地监测频次不低于每季度监测一次。

全分析：各设区市于6月组织对辖区县级以上城镇集中式生活饮用水水源地（含备用水源地）进行一次水质全分析。

如遇水源地水质异常情况特别是有毒有害指标超标时，必须在实验室数据出来后2小时内上报当地环保主管部门，同时抄送市监测中心，市监测中心及时上报苏州市环保局及省中心水质部，同时立即开展加密监测，加密监测结果与例行监测结果同时上报。

#### 4、其他

全分析监测于8月25日前将监测数据和监测报告报市中心业务管理科，经汇总后于8月底前按统一模板上报监测数据至水质部，见附件2-5。其余质控、数据填报格式和上报时间等要求均与“1、国家考核及国控断面”保持一致。

### （三）地表水水质自动监测

#### 1、监测范围

国家和省级投资建设的水质自动站（含省市共建站），地方建设的饮用水源地水质自动站，各站点位详见实施方案附件2-5。

#### 2、监测指标

根据各自动站监测指标配置情况而定。

（1）必测项目

五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数、氨氮，太湖流域加测总磷、总氮；饮用水源地已配置的特征监测因子需要全部开展监测。

（2）水质自动站VOCs、重金属试点监测

苏州望亭、江边闸共2个水质自动站，开展水质自动站VOCs、重金属试点监测。

其中VOCs监测项目包括：二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、苯、1,2-二氯丙烷、三氯乙烯、甲苯、四氯乙烯、氯苯、乙苯、对-间二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、异丙苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯等18项。

重金属监测项目包括：铜、铅、锌、镉、镍、汞、砷等7项。

#### 3、监测时间

按照水质自动监测质量保证有关规定，每天0:00、4:00、8:00、12:00、16:00和20:00进行采样分析，即每4小时进行一次采样分析，部分站点根据需要可增加至2小时一次。

#### 4、质量保证

按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《国家地表水自动监测站运行管理办法》（总站水字〔2007〕182号）及《环境水质监测质量保证手册》（第二版）、《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》（苏环监〔2012〕6号）、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》（苏环办〔2009〕416号）有关要求，对自动站数据实行三级审核，每周对自动站质控巡查，每月开展水样比对，对第三方运营单位监督考核等。

#### 5、监测数据报送方式及时间

（1）水质周报

每周一中午12：00之前完成周报数据审核，并将监测数据及周报上报至省中心水质部。

（2）水质月报

各监测站每月5日前上报所管辖区域水站上月日均监测数据至市监测中心自动监测与预警科，若有数据缺失及异常水质情况需加文字说明。

（3）质控月报

托管站每月汇总辖区内水质自动站运行管理和质控考核情况，在每月25日之前在省中心平台完成，如有其他情况另行上报至省中心水质部邮箱，jswater@vip.163.com。

（4）监测预警快报

水质自动站捕获到水质异常变化，监测指标浓度大幅飙升时，应及时核实确认，并上报监测预警快报至省中心，同时抄报市中心自动监测与预警科。

（5）年度工作总结

12月25日之前，编制完成水质自动监测站年度工作总结报告，并上报至省中心水质部邮箱，jswater@vip.163.com，同时抄报市中心自动监测与预警科。

#### 6、新建水质自动站点位论证

#### 5~6月市局统一组织新建水质自动站点位论证工作，各市、区配合进行现场勘点及点位周边污染源等相关信息确认工作，新建点位详见附件2-6。

### （四）地下水监测

#### 1、监测范围

21个地下水例行监测点位（包括5个环保省控地下水例行监测点位），详见实施方案附件2-5。

#### 2、监测项目

《地下水环境质量标准》新标准中的23项必测指标（pH值，氨氮，硝酸盐氮，亚硝酸盐氮，挥发酚，氰化物，砷，汞，六价铬，总硬度，铅，氟，镉，铁，锰，铜，锌，硒，阴离子表面活性剂，高锰酸盐指数，硫酸盐，氯化物，总大肠菌群），区域特征指标可选测。

#### 3、监测频次与时间

上、下半年各一次。

#### 4、质量保证

按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/164-2004）、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》有关要求执行。

各市、区环境监测（中心）站对辖区内的数据负责，实行三级审核制度。数据一经上报，原则上不得更改，如确实需要修改，省控地下水点位必须由市监测中心先行复测，再向省中心提出正式申请；其余点位由各市、区环境监测（中心）站自行复测，再向市中心提出正式申请。正式申请包括证明材料和复测结果，省控地下水点位监测数据须在报送当月的20日前提出，逾期不受理。

5、数据报送要求

报送监测数据时，若监测值低于检测限，则填写“-检出限”, 检测限应该满足国家地表水Ⅰ类标准值的1/4；未监测则填写“-1”，并写明原因；如监测断面水质异常，必须在分析结果出来后24小时内上报省中心水质部，同时开展加密监测，加密监测结果一并上报。

上半年数据5月25日前、下半年数据11月25日前报市中心业务管理科，经汇总后分别在6月5日前、12月5日前报送上、下半年数据到省中心水质部。

### （五）环境资源区域补偿监测

#### 1、监测范围

（1）江苏省区域补偿：《关于印发江苏省水环境区域补偿工作方案的通知》（苏环办〔2016〕341号）确定的16个环境资源区域补偿断面及1个对照断面，监测断面及上下游单位详见实施方案附件2-7。

（2）苏州市区域补偿：《关于印发<苏州市贯彻实施<江苏省水环境区域补偿（苏环办〔2016〕341号）>各断面行政责任地区和补偿资金分摊方案>的通知》（苏环函字〔2017〕20号）确定的苏州市22个补偿断面及1个对照断面，监测断面及上下游单位详见实施方案附件2-7。

（3）阳澄湖区域补偿：《关于印发<苏州市阳澄湖水环境区域补偿工作方案（试行）>的通知》（苏环函字〔2016〕8号）确定的阳澄湖15个河流补偿断面（含1个对照断面）和2个湖体补偿断面，监测断面及上下游单位详见实施方案附件2-7。

#### 2、监测项目

（1）江苏省区域补偿、苏州市区域补偿：高锰酸盐指数、氨氮、总磷和流向。

（2）阳澄湖区域补偿：河流补偿断面：高锰酸盐指数、氨氮、总磷、氟化物、锑和流向；湖体补偿断面：高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、氟化物和锑。

#### 3、监测方式及频次

（1）江苏省区域补偿

有水质自动站的断面采用自动监测方式核定水质，其余断面先采用手工方式监测水质，待水质自动站建成并通过验收后改用自动监测方式。断面水质自动站出现故障、检修等情况无法正常监测时，及时改用手工监测。

手工监测：上、下游环境监测部门与省环保厅委托的第三方检测机构，每月开展2~4次同步监测。其中，第一类断面（跨市河流交界断面）由上、下游设区市环境监测（中心）站每月组织同步监测4次，分别在每周的周一、周二两天内同步完成；省厅委托的第三方参与第1、第3周的同步监测。第二类断面（直接入海入湖入江断面、清水廊道控制断面以及出省断面）由断面所在地设区市环境监测（中心）站与省环保厅委托的第三方检测机构每月组织开展4次监测，分别在每周周一、周二两天内完成。

自动监测：实时在线连续监测，监测数据均采用通过自动监测有效性审核的有效监测数据，有效小时值每日不少于4个，每周有效日均值不少于5个。

（2）苏州市区域补偿

有省建水质自动站的断面采用自动监测方式核定水质，其余断面先采用手工方式监测水质，待水质自动站建成并通过验收后改用自动监测方式。断面水质自动站出现故障、检修等情况无法正常监测时，及时改用手工监测。

手工监测：上、下游环境监测部门与市环保局委托的第三方检测机构，每月开展2~4次同步监测。其中，第一类断面（跨市、区河流交界断面）中，跨市（县）、区河流交界断面由上、下游市（县）、区环境监测（中心）站每月组织同步监测4次，分别在第1、第2、第3、第4周的周一、周二两天内同步完成；市环保局委托的第三方参与第1、第3周的同步监测。第一类断面中跨地级市河流交界断面、第二类断面（直接入江断面和出省断面）、第三类断面（清水廊道的重点监控断面）按《江苏省水环境区域补偿监测管理办法》（苏环办〔2014〕241号文附件1）要求开展监测。

自动监测：实时在线连续监测，监测数据均采用通过自动监测有效性审核的有效监测数据，有效小时值每日不少于4个，每周有效日均值不少于5个。

（3）阳澄湖区域补偿

有省建水质自动站的断面采用自动监测方式核定水质，自建水质自动站则要经断面上、下游确认及上级监测部门的质控后才可将自动监测数据用于核定水质，其余断面先采用手工方式监测水质，待水质自动站建成并通过验收后改用自动监测方式。断面水质自动站出现故障、检修等情况无法正常监测时，及时改用手工监测。

手工监测：上、下游环境监测部门与市环保局委托的第三方检测机构，每月开展2~4次同步监测。阳澄湖补偿断面由上、下游市（县）、区环境监测（中心）站每月组织同步监测4次，分别在第1、第2、第3、第4周的周二同步完成；市环保局委托的第三方参与第1、第3周的同步监测。

自动监测：实时在线连续监测，监测数据均采用通过自动监测有效性审核的有效监测数据，有效小时值每日不少于4个，每周有效日均值不少于5个。

#### 4、数据填报格式、上报方式与时间

（1）江苏省区域补偿：手工监测数据于监测日期后三个工作日之内上传至江苏省水环境区域补偿结算管理系统，盖章文档次月2日前寄送至市监测中心业务管理科，经汇总次月5日前寄送至省中心监督管理部。自动监测数据按实施方案地表水水质自动监测有关要求报省中心水质部。

（2）苏州市区域补偿、阳澄湖区域补偿：当月5日前，将上月监测结果报送市监测中心，市监测中心在当月15日前将汇总结果报送市环保局。

### （六）太湖、阳澄湖水污染及蓝藻监测预警

2018年，太湖、阳澄湖水污染及蓝藻监测预警工作按照苏环字监测（2018）8号关于印发《2018年苏州市太湖水污染及蓝藻监测预警工作方案》的通知和苏环字监测（2018）6号关于印发《2018年阳澄湖水污染及蓝藻监测预警工作方案》的通知执行。应急监测启动时间另行通知，非应急期间按监测方案与其他有关文件要求监测。

### （七）底泥监测

#### 1、监测范围

苏州地表水底泥监测点位共26个。其中包括湖泊点位6个、河流点位18个、饮用水源地点位2个，详见附件2-5。

#### 2、监测项目

必测项目：pH值、镉、汞、砷、铜、铅、总铬、锌；

选测项目：硫化物、有机质、化学需氧量、总磷、总氮等。

#### 3、监测频次与时间

市监测中心每年监测一次，与当月水质监测同步。

#### 4、质量保证

市监测中心对辖区内的数据负责，实行三级审核制度。数据一经上报，原则上不得更改，如确实需要修改，必须由市监测中心先行复测，再向省中心提出正式申请。正式申请包括证明材料和复测结果，在当月20日前提出，逾期不受理。

5、数据填报格式

每年12月底前，以ACESS数据库形式（需包含点位基础信息、监测结果）将数据上报省中心水质部。

报送监测数据时，若监测值低于检测限，则填写“-检出限”；未监测则填写“-1”，并写明原因。

### （八）太湖流域水生态环境功能分区监测

1、监测范围

苏州市太湖流域水生态环境功能分区18个水生态监测点位，点位信息及监测主体单位详见附件2-8。

2、监测项目

太湖流域水生态环境功能分区监测项目包括水质和水生生物两部分。

水质监测：按例行监测要求执行。

水生生物监测：按河流和湖库有所不同，其中河流点位监测淡水大型底栖无脊椎动物；湖库点位监测淡水大型底栖无脊椎动物和淡水浮游藻类。

3、监测要求

①采样及样品分析

原则上水质和生物采样位置均在断面经纬度处，断面位置不方便采样的，需租船到达点位后进行采集。

若点位存在水利工程施工、硬质底等无法采集水生生物样品或样品对水生态现状不具备代表性的，可适当进行点位调整，向断面周边及上下游调整，调整后的断面应在同功能区同河流干流上，同时避免周边存在排污口、支流汇入口等干扰。

②监测频次

水质监测：与水质例行监测同步

水生生物监测：每半年一次，考虑到水生生物生长、繁殖规律，上半年采样时间为4-5月，下半年为8-9月。

③采样及样品分析

水质采样及分析方法按《关于印发<太湖流域（江苏）水生态健康评估技术规程（试行）>等技术文件的通知》（苏环办〔2016〕184号，以下简称《通知》）执行。

其中，水生生物采样应尽可能覆盖采样点位各种小生境。大型底栖无脊椎动物采用1/16彼得逊采泥器采集至少4次，三角拖网拖拽至少5米。浮游藻类使用竖式采水器采集1L水样。

④采样照片及视频

调查过程中，原点位和调整后点位均需拍摄采样现场不少于5张500万像素以上照片，其中能清晰反映该点位生境状况及周边环境信息的照片不少于4张（东、南、西、北四个方位各一张），GPS照片不少于1张（需清晰显示GPS坐标信息）。无法采集样品的需提交采样视频资料（从采样设备下水至样品装袋）。

4、质量保证

水质监测执行《地表水和污水监测技术及规范》（HJ/T 91-2002）及《环境水质监测质量保证手册》（第二版）。

水生生物监测参照《通知》附件二《水生态健康监测技术规程 淡水大型底栖无脊椎动物（试行）》和附件三《水生态健康监测技术规程 淡水浮游藻类（试行）》“质量保证和质量控制”章节执行。

5、成果报送

（1）报送内容

①数据成果

监测期间获得的全部水质、大型底栖无脊椎动物和浮游藻类数据，其中水质数据按例行监测要求报送，大型底栖无脊椎动物和浮游藻类以Excel格式报送，详见附表2和附表3。

②调查影像资料

每个点位的照片、视频等影像资料。照片以JPG格式提交，视频以MPEG、AVI、MOV、WMV等格式提交。

照片命名格式：序号-点位名称-原（调）-东（南、西、北、GPS）；如大浦口原点位东面的生境照片命名为：2-大浦口-原-东；调整后的点位东面的生境照片命名为2-大浦口-调-东。

视频命名格式：序号-点位名称-原（调）-彼（拖）-视频-1（2、3……）；如大浦口原点位用彼得逊第一次采集的视频命名为：2-大浦口-原-彼-视频-1；原点位用拖网采集的视频命名为：2-大浦口-原-拖-视频-1。

③调查报告

详细说明调查工作组织开展情况，每个断面情况，对于采样位置发生调整的，要图文并茂说清调整理由及代表性。

④监测评价报告

根据监测数据，采用《太湖流域（江苏）水生态健康评估技术规程（试行）》对水生态环境功能分区现状进行评价，并编写监测评价报告。

（2）报送时间

5月底前完成所有断面的上半年监测数据等成果报送，11月底前完成所有断面的监测数据、报告等成果报送。

（3）报送方式

①水质数据与当月水质例行监测数据同时上报至中心水质部。

## ②水生生物数据电子文件以FTP形式报送。利用FTP方式登陆省中心数据服务器（FTP登陆用户名和密码不变），将监测报告和监测数据电子文件上传至本市目录下“太湖流域水生态监测”文件夹中。不得随意变更数据路径。不接受其他路径发送的监测报告和监测数据文件。调查期间的照片和视频资料如FTP上传困难，可单独刻盘邮寄至省中心生态部。纸质正式文件采用邮寄方式寄至省中心生态部。监测数据须含三级审核内容，纸质版须盖章。

## 三、土壤环境质量监测

### （一）国家网土壤环境质量例行监测

#### 1、监测范围

苏州市6个国家土壤环境监测网背景点，具体点位详见附件2-9。

#### 2、监测项目

（1）所有样品测试项目

①土壤理化指标

土壤pH值、阳离子交换量和有机质含量。

②无机污染物

砷、镉、钴、铬、铜、氟、汞、锰、镍、铅、硒、钒、锌、锂、钠、钾、铷、铯、银、铍、镁、钙、锶、钡、硼、铝、镓、铟、铊、钪、钇、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钍、铀、锗、锡、钛、锆、铪、锑、铋、钽、碲、钼、钨、溴、碘和铁等61种元素的全量。

（2）0～20cm表层土壤样品增加测试项目

有机氯农药（六六六和滴滴涕）和多环芳烃（苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚苯(1,2,3-c,d)芘、二苯并(a, h)蒽和苯并(g,h,i)苝）。

#### 3、监测时间

采样时间：4～6月。

制样时间：7月。

分析测试时间：8～9月。

#### 4、工作方式

省中心负责按照国家要求制定监测技术规定（由省中心另行下发），市中心根据省中心具体要求承担相关采样（各相关市（区）站配合）分析测试等任务，并按时报送监测数据。

#### 5、质量保证

监测任务承担单位要加强监测质量保证和质量控制工作，确保监测数据真实、准确。内部质控执行总站《国家环境监测网质量体系文件》和《2018年国家网土壤环境质量监测技术要求》。监测任务承担单位分别根据工作任务编写质量管理报告，由省中心汇总报送总站。

#### 6、报送要求

（1）报送内容

各监测任务承担单位负责按照规定参考格式向省中心报送土壤环境质量监测报告、土壤环境质量监测数据、质控数据和土壤样品。报告及数据表的参考格式将另行下发。土壤样品报送2份，要求将250克样品置于棕色磨口玻璃瓶中用封口膜密封，样品的标签格式见《国家环境监测网质量体系文件》，样品库上报要求另行通知。

（2）报送方式

各监测任务承担单位采用两种形式报送监测报告和监测数据：

①电子文件以FTP形式报送。利用FTP方式登陆省中心数据服务器（FTP登陆用户名和密码不变），将监测报告和监测数据电子文件上传至本市目录下“土壤例行监测”文件夹中。不得随意变更数据路径。不接受其他路径发送的监测报告和监测数据文件。

②纸质正式文件采用邮寄方式寄至省中心土壤部。监测数据须含三级审核内容，纸质版须盖章。

（3）报送时间

各监测任务承担单位于2018年9月30日前将监测数据、监测报告报及质控报告至省中心土壤部。

### （二）城市建成区土壤环境质量点位布设

#### 1、点位布设范围

苏州市。

#### 2、点位布设要求

参照南京市试点经验及国家技术指导意见开展建成区土壤环境质量点位布设，具体技术要求由省中心另行下发。

#### 3、报送要求

市监测中心于2018年11月30日前将论证后的建成区土壤环境质量点位布设方案纸质文件邮寄至省中心土壤部，电子文件发送至soil@jshb.gov.cn。

### （三）重点行业企业用地调查质控

组织开展辖区内重点行业企业用地调查的质控工作，主要包括地块信息收集、布点采样、流转保存、分析测试等环节，具体技术要求由省中心另行下发。

根据省中心具体要求，按时报送各环节质控报告。12月20日前上报监督质控报告。

## 四、生物和生态环境质量监测

### （一）地表水生物监测

包括地表水生物监测、主要饮用水源地生物监测及重点湖泊藻类状况监测三个方面内容。

#### 1、监测范围

地表水生物监测：对苏州市13个地表水断面开展生物监测，监测点位详见附件2-10。

主要饮用水源地生物监测：对苏州市3个主要饮用水源地开展生物监测工作，监测点位详见附件2-10。

重点湖泊藻类状况监测：对太湖、阳澄湖2个重点湖泊开展藻类状况监测。

#### 2、监测项目

地表水生物监测：河流监测项目为底栖动物，湖库监测项目为底栖动物、浮游动物、浮游植物。

主要饮用水源地生物监测：监测项目为粪大肠菌群、底栖动物、发光细菌急性毒性。

湖库藻类状况监测：藻类密度和富营养化5项指标（叶绿素a、TP、TN、CODMn、SD）。苏州市需同时上报阳澄湖的富营养化5项指标。以上湖库测点中已涵盖在地表水水质监测中的测点无需重复开展富营养化5项指标监测，未被涵盖的测点则需按要求开展监测。

#### 3、监测时间

地表水生物监测：底栖动物、浮游动物、浮游植物每年监测2次，分别于5月和9月份前进行监测。

主要饮用水源地生物监测：粪大肠菌群每月监测，底栖动物、发光细菌急性毒性于5月、9月前监测。底栖动物采样质量要求和生境状况描述要求同地表水生物监测要求。

湖库藻类状况监测：重点湖泊藻类密度在5～9月间每月监测一次；湖库富营养化5项指标每年监测6次，在单月进行监测。

#### 质量保证

鉴于河流、湖库底泥类型对底栖动物生存影响极大，各地在实施底栖动物样品采集时须根据采样点周边地形地貌环境具体情况按梅花形、蛇形、棋盘形等方式进行布点采样，原则是必须采集到能够反映监测点位所属区域实际环境状况的、有代表性的物种。对于未采集到底栖动物的情况，需上报专门纸质报告，说明样品采集的具体过程及未采集到底栖动物的原因。

底栖动物、浮游动物、浮游植物须鉴定到种（属），并正确填写种名、所属门类、数量、生物量等。

#### 5、报送要求

数据报送：监测数据于6月10日、11月10日前上报至市监测中心生态监测科。经汇总，于6月15日、11月15日前报省中心生态部。

报告报送：各地需综合分析水环境生物环境质量，编制当地水环境生物环境状况半年及年度报告，报告内容包括生物环境监测工作开展情况、综合评价分析结果及结论、特征性或典型生物环境问题描述和分析。报告于6月25日、11月25日前上报至市监测中心生态监测科，经汇总后于6月、11月底前报省中心生态部。

标本报送：市监测中心须报送所有采集到底栖动物种类标本，标本至少包含5头完整的个体（不足的按实际采集到个体数上报）并按种类分别放置于不同的标本瓶中，保存液采用75%酒精，并在瓶身注明标本的中文名、拉丁名、采集地点、采集时间、采集单位等信息。11月30日前上报省中心生态部。

生境照片报送：为如实反映采样点周边环境状况和物种情况，进行监测工作时须拍摄采样点全方位环境状况的典型照片5张和能反映物种鉴定特征的典型照片，按点位、日期、类别对照片进行编号、分类后，同时简要说明采样点生境状况，以电子文档形式随数据上报。

### （二）水产品中残毒残留监测

#### 1、监测范围

太湖、阳澄湖开展主要水产养殖捕捞区的水产品中残毒残留监测。

淡水水产品分鱼类和蚌类，鱼类品种为鲤鱼，规格为1～2kg（须记录体长、体重），取背部肌肉进行分析；蚌类规格为200～300g（须记录体重），取肌肉组织进行分析。

#### 2、监测时间

监测频次为每年一次，8月监测。

#### 3、监测项目

监测项目为汞、砷、铬、镉、铅、铜。

#### 4、报送要求

监测数据于11月15日前报省中心生态部。

### （三）城市环境空气生物监测

#### 1、监测范围

针对苏州市的环境空气质量开展空气微生物监测。监测点位以空气自动站为主，并考虑到各市工业污染源分布、气象条件等因素合理布设监测点位。清洁对照点应选择远离城市、空气环境质量较好的地点，监测点位详见附件2-10。

#### 2、监测时间

5月、9月前监测。

#### 3、监测项目

指示植物监测选择我省分布较广、对SO2和F-具有较强吸附与蓄积能力的雪松，分析其叶片中积累的硫和氟含量。

城市环境空气中微生物监测项目为细菌总数、霉菌总数。

#### 4、报送要求

监测数据于6月15日、11月15日前报省中心生态部。

### （四）生态环境质量监测

#### 1、监测范围

以遥感监测为主，辅助以地面核查，开展生态环境遥感监测与评价。

#### 2、监测时间

4月至11月，主要包括以下4个阶段：

（1）典型生态环境地面调查及野外核查（4月～9月）；

（2）数据解译及质量检查（8月～11月）；

（3）报送数据及编写生态环境评价报告（11月底）。

#### 3、监测项目

2018年和2017~2018年生态环境遥感监测与评价；各地结合本辖区生态环境特点，开展典型生态区域或者生态专题监测和评价。

通过省中心提供的遥感影像解译土地利用数据，结合植被覆盖指数、城市热岛比例指数、土壤侵蚀数据、水资源量、降水量、主要污染物排放量和自然保护区外来入侵物种情况等数据综合评价生态环境质量。

（1）以设区市为单位的土地利用/覆盖解译数据：2018年现状解译数据（命名为ld+市代码）、2017~2018年动态变化（命名为dt+市代码），数据格式为coverage。

（2）以县为单位的土地利用/覆盖解译数据：2018年现状解译数据（命名为ld+县代码）、2017~2018年动态变化（命名为dt+县代码），数据格式为coverage。

（3）以“景”、“设区市”和“县”为单元的遥感影像数据：数据格式为img格式；以景为单元的影像命名为：传感器+ path号+ row号 + 接收时间.img；以设区市为单元的影像命名为：传感器 + 行政代码.img。以县为单元的影像命名为：传感器 + 行政代码.img。

（4）地面核查数据和地面核查报告：每个设区市地物类型核查、动态核查和灾害核查点位不少于40个，边界核查点位不少于20个；同时须上报核查点位及核查路线GPS轨迹；地面核查数据为excel格式，核查报告为word格式，核查照片为JPEG格式。

针对野外路线记录典型生境类型、典型生态破坏、生态灾害点等拍摄相关录相资料或照片；进行典型区野外调查资料的收集工作，如外来物种入侵、典型生态功能区生境调查、生态灾害等。

（5）其他数据：以地市级和县级为单元报送水土流失、水资源量、降水量、二氧化硫排放量、COD排放量、固体废物排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量和烟（粉）尘排放量。

（6）典型生态区域或者生态专题监测和评价数据，包括：城市生态环境评价相关指标、自然保护区生态保护状况相关指标、其他专题遥感解译数据、地面监测或调查数据及报告、滨海自然湿地和自然岸线长度数据以及报告等。

（7）生态环境质量状况报告，包括纸质报告和电子报告。

#### 4、质量保证

按照《关于印发全国生态环境监测与评价技术方案等四份技术材料的通知》（总站生字〔2015〕163号）要求，江苏省环境监测中心将组织成立监测数据质控专家组，采用“三级检查、二级验收”的工作方式，开展生态环境监测质量现场检查、监测数据集中互查等，保证监测与评价工作的时效性和准确性。

#### 5、报送要求

2018年和2017～2018年各市生态遥感监测数据及报告、野外核查数据及报告电子版以光盘形式上报至省中心生态部，报告纸质版经审核盖章后上报。9月底前报送地面核查相关数据和报告至市监测中心生态监测科；11月底前报送解译及其他相关数据和报告至市监测中心生态监测科。

### （五）生态环境地面监测

#### 1、监测范围

市中心、吴中区、吴江区开展太湖湿地生态环境地面监测，监测点位详见附件2-10。

#### 2、监测项目

对太湖湿地生态系统的生物要素、环境要素以及景观格局进行监测。

#### 3、监测时间

（1）湖泊生物群落：每半年1次。

（2）环境要素：与例行监测同步。底泥每半年1次，与湖泊生物要素同步采样；水质每季度1次；气象要素利用自动气象站进行自动监测。

（3）景观格局：每年1次。

#### 4、报送要求

#### 10月底前将生态环境地面监测数据、监测报告（纸质及电子版）报省中心生态部。

#### 5.质量保证与质量控制

内部质量控制执行《生态环境地面监测补充方案》（另行通知），由监测任务承担单位负责实施。

## 五、声环境质量监测

### （一）监测范围

苏州市区及县（市）级城市按照已确认点位开展声环境质量监测，参见附件2-11。

### （二）监测项目

苏州市区及各市（区）均须按要求开展昼间、夜间区域声环境质量监测、道路交通声环境质量监测及功能区声环境质量监测。

苏州市区开展区域声环境质量监测、道路交通噪声监测及功能区声环境质量监测。县（市）级城市开展区域声环境质量监测、道路交通噪声监测，已划定声环境功能区的县（市）必须开展功能区声环境质量监测并按要求上报至市监测中心汇总监测数据和结果。

### （三）监测方法、频次及内容

执行《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ640- 2012）等相关要求。

1、 区域噪声和道路交通噪声

城市区域声环境质量和城市道路交通声环境质量本年度开展1次昼间监测、1次夜间监测。昼间监测应在昼间正常工作时段内测量，测量时段应覆盖整个正常工作时段。夜间监测从夜间起始时间开始。

城市区域声环境质量监测，每个网格监测10分钟的等效声级Leq并记录累积百分声级L10、L50、L90、Lmax、Lmin和标准偏差（SD），同时记录声源代码、监测前后校准值及相关仪器基本信息。

城市道路交通噪声监测，每个测点监测20分钟的等效声级Leq，记录L10、L50、L90、Lmax、Lmin和标准偏差（SD）、车流量（大型车、中小型车），同时记录监测前后校准值及相关仪器基本信息。

城市区域声环境质量和城市道路交通噪声昼间监测1次，监测应在昼间正常工作时段内测量，测量时段应覆盖整个正常工作时段。

监测工作应安排在每年的春季或秋季，每个城市监测时间应固定，监测应避开节假日和非正常工作日。

2、 功能区噪声

城市各类功能区声环境质量监测，每个点位连续监测24个小时，记录小时等效声级Leq、L10、L50、L90、Lmax、Lmin和标准偏差（SD），同时记录监测前后校准值及相关仪器基本信息。

城市各类声环境功能区声环境质量每季度监测1次，每年监测4次，各城市每次测量日期应相对固定，监测应避开节假日和非正常工作日。

### （四）数据填报

1、测点编码

各市（县）均需按照环保部2013年颁布的《环境噪声监测点位编码规则》（HJ661-2013）对所有监测点位进行编码，并填写完整的测点基础信息表。所有监测点位均需上报市监测中心业务管理科备案。

2、上报格式

按规定格式和文件名要求上报access数据表及txt或word格式说明文件。

3、报送时间及要求

①市监测中心负责汇总、审核本级市区和辖区内各县（市、区）声环境质量监测数据后，在同一数据库中一并上报至省中心FTP相应目录。

②功能区声环境质量监测数据：每年按季度报送4次数据和简要监测情况及结果说明，其中第一、四季度为当季第2个月（2月、11月）18日前，二、三季度为当季第2个月（5月、8月）23日前。功能区声环境监测点位基础信息表随第一季度数据一并上报。

③区域和道路交通噪声监测数据：每年11月18日前上报年度监测数据和简要监测情况及结果说明。区域声环境监测点位基础信息表和道路交通声环境监测点位基础信息表于2月18日前随第1季度功能区监测数据一并上报。

4、其他注意事项

①噪声基础信息表（qn1info、qn2 info、qn3 info）及噪声监测数据表（qn1、qn2、qn3）中的每个字段均为必填字段，应准确填写，注意计量单位，如填写不合理或“-1”均视为数据异常。

②建立功能区噪声自动监测点位的城市，上报每季度第二个月第10日（正常工作日）的监测数据，如数据不符合测试条件的顺延报下一天的监测数据。

③数据文件均应以“NQ”为标志符，命名规则为“NQ +年度+季度+地区名称汉语拼音首字母缩写”，如南京市上传文件应命名为NQ 201701nj。

④各市在上报当季（年）数据时不得夹带过往已上报的历史数据。

### （五）质量保证

监测数据实行三级审核制度，监测任务承担单位对监测结果负责。市监测中心机构负责对辖区内监测任务承担单位进行质量监督，对监测任务承担单位报送的监测结果进行审核，并对最后上报省中心的数据质量负责。

质量保证按照《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ640-2012）的相关规定执行。

监测点位与2017年相比如有变动，必须报苏州市环保局备案，并抄送苏州市环境监测中心，并附专家技术论证等相关支撑材料。备案时间应在每年第一季度上报数据之前。为了保证全年点位数据连贯性，一年只能调整一次点位。再由市环保局及监测中心报省环保厅及省监测中心备案，并说清变动原因。

质量检查及抽测等要求另行下发。

## 六、农村环境质量监测

### （一）监测范围

张家港市、常熟市、太仓市和昆山市各选择3-5个代表性村庄，所选村庄应包含全国农村环境质量试点监测必测村庄，名单详见《关于印发全国农村环境质量试点监测必测村庄名单的通知》（环办〔2015〕69号），至少２个与去年不同的选测村，选测村优先选择参加“以奖促治”农村环境综合整治项目的村庄及所在县域，开展农村环境质量监测，所选村庄类型执行《全国农村环境质量试点监测技术方案》（环发〔2014〕125号）。

### （二）村庄监测内容

#### 1、环境空气质量

（1）点位布设

以村庄为点位布设单元，在居民区布设1个监测点位。

（2）监测项目

必测项目：二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、臭氧（O3）、一氧化碳（CO）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5），单位统一为微克/立方米（μg/m3）。

（3）监测频次

每季度监测1次，全年4次。

（4）监测方法

采用手工采样监测和自动采样监测相结合的方法，推荐使用自动监测，优先使用环境质量流动监测车进行监测，执行《环境空气质量监测规范（试行）》（国家环保总局公告 2007年第4号）。

手工监测：每次监测连续5天，每天进行逐时监测。各指标每日监测数据的有效性规定严格按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）执行。自动监测：每次监测连续5天，每天进行逐时监测。

#### 2、地表水环境质量

（1）点位布设

必测村庄地表水水质监测需要增设监测点位，在村庄范围选择最大河流（水系）的出、入境位置各布设1个监测断面；如有湖库，增加布设1个监测点位。

（2）监测项目

《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中基本项目（共24项）。

（3）监测频次

每季度监测1次，全年4次。

（4）监测方法

以手工监测为主，自动监测为补充，执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）。

#### 3、饮用水源地水环境质量

（1）点位布设

以村庄为点位布设单元，每个村庄至少布设1个监测断面/点位。

农村饮用水源地分为地表水源地、地下水源地和其他水源地等类型。地表水源地主要包括河流、湖库、山溪、坑塘、水窖等；地下水源地主要包括浅层地下水、深层地下水、山涧泉水等。

若村庄已实施区域供水，此项备注说明饮用水源地名称，可不开展监测。

若村庄所在乡镇已开展集中式饮用水源地水质监测，可以此数据作为该村庄饮用水水质监测数据，按照要求进行报送。

（2）监测项目

地表水饮用水源地：《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002），表1中24项基本项目和表2中5项补充项目（共29项）。

地下水饮用水源地：《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中23项。

（3）监测频次

每季度监测1次，全年4次。

（4）监测方法

以手工监测为主，自动监测为补充，执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）。

#### 4、土壤环境质量

（1）点位布设

以村庄为点位布设单元，共布设5个点。在基本农田、园地（果园、茶园、菜园等）、饮用水源地周边各布设1个监测点位，共3个点位；可根据村庄环境状况，在重点区域土壤中选测两类，各布设1个监测点位。重点区域土壤包括：工矿企业周边土壤；畜、禽、水产养殖场周边土壤；污水灌溉的农田土壤；大量堆放工业废渣、生活垃圾场地周围的土壤；长期受工业废气和粉尘影响的土壤；居民区周边土壤；其他疑有污染的土壤。

（2）监测项目

必测项目：土壤pH（无量纲）、阳离子交换量（cmol/kg）；镉、汞、砷、铅、铬等元素的全量。

选测项目：基本农田根据当地实际情况监测特征有机污染物。

（3）监测频次

张家港市、常熟市、太仓市和昆山市分别于2017~2020年轮流监测1次，采样时间1～8月，避免在施用农药、化肥后立即采样。

（4）监测方法

执行《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）要求，开展监测。评价标准执行《土壤环境质量标准》（GB 15618-1995）二级标准，集中式饮用水源地保护区内布设的点位执行一级标准。

#### 5、生活污水处理设施出水水质

针对开展“以奖促治” 及“全省覆盖拉网式农村环境综合整治试点”项目的村庄，对生活污水处理设施的出水水质进行监测。

（1）点位布设

选取1个生活污水处理规模最大的处理厂（站），在其出水口处取样。

（2）监测项目

必测项目：化学需氧量（CODcr）和氨氮。

选测项目：pH值（无量纲）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、总磷、粪大肠菌群（个/L）。

（3）监测频次

每半年监测1次，全年2次。

（4）监测方法

以手工监测为主，自动监测为补充，执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）。排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）以及《关于发布<城镇污水处理厂污染物排放标准>（GB 18918-2002）修改单的公告》（国家环境保护总局公告 2006年 第21号）。

### （三）县域监测内容

#### 1、地表水环境质量

（1）点位布设

以县域为点位布设单元。在县域最大河流（水系）的出、入境位置各布设1个监测断面。如有湖库，增加布设1个监测点位，有2个以上湖库的县域则应根据实际情况选取相对重要的1个开展监测。

若县域范围内（城区除外）已有符合上述条件的地表水国控、省控或市控水质监测断面/点位，则可将其作为农村地表水水质监测点位。

（2）监测项目

《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中基本项目（共24项）。

（3）监测频次

每季度监测1次，全年4次。

（4）监测方法

以手工监测为主，自动监测为补充，执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）。

#### 2、生态环境质量

（1）监测区域

以县域全境作为监测区域，开展县域农村生态环境质量状况监测，同时调查社会经济状况和生态状况影响因素。

（2）监测指标

在《生态环境状况评价技术规范》（HJ/T 192-2015）、《国家重点生态功能区县域生态环境质量考核办法》基础上，结合我省农村区域特点，确定县域农村生态质量状况调查监测指标，共分为三级。三级指标17个。遥感监测指标为土地利用/覆盖指标，其他指标为降水量、水资源量、土壤侵蚀、水土流失等。

（3）监测频次

每年监测1次。

（4）监测方法

以遥感监测为主要技术手段，获取县域土地利用/覆盖解译数据。以资料调查和地面核查为辅助技术手段，获取县域社会经济、降水量、土壤侵蚀等指标数据。各设区市根据生态环境质量监测要求上报县域土地利用/覆盖解译数据、降水量及水资源量数据。

### （四）质量保证

参照《全国农村环境质量试点监测技术方案》（环发〔2014〕125号）执行，监测任务承担单位负责统一实施内部质控并对监测数据质量负责。

（五）评价方法

参照执行《农村环境质量综合评价技术规定（试行）》（总站生字〔2014〕148号）。

### （六）报送要求

采用两种形式报送监测报告和监测数据：

（1）电子文件以FTP形式报送。利用FTP方式登陆市中心数据服务器（FTP登陆用户名和密码不变），然后将监测报告和监测数据电子文件上传本市目录下“农村环境质量监测”文件夹中。不得随意变更数据路径。不接受其他路径发送的监测报告和监测数据文件。前三季度最后一个月的15日前报送环境空气质量、饮用水源地水质以及河流湖库水质监测数据，第四季度须10月15日前报送上述数据；6月15日和10月15日前报送生活污水处理设施出水水质监测数据；10月15日前报送土壤环境质量监测数据；10月25日前报送农村环境质量监测年度报告。

（2）纸质正式文件于2017年11月20日前采用邮寄方式寄至市中心业务管理科。监测数据须含三级审核内容，纸质版须盖章。

## 七、重点污染源监督性监测

### （一)  重点监控企业监督性监测

#### 1、任务分工

各市、区环境监测机构承担辖区内除装机容量30万千瓦以上火电厂的重点监控企业污染物排放监测、自动监测设备比对监测。

#### 2、监测范围

#### 为各地环保部门依据《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测〔2017〕86号）等确定的重点排污单位，详见附件2-12。各地环保部门根据本地污染源监管需求也可将其他排污单位纳入监测范围。

#### 3、监测项目

（1）污染物排放监测

以重点监控企业执行的排放标准、环评及批复和排污许可等的要求确定。

（2）自动监测设备比对监测

对于安装污染源自动监测设备的要开展比对监测。比对监测的内容按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T 355－2007）、《关于印发<污染源自动监测设备比对监测技术规定（试行）>的通知》（总站统字〔2010〕192号）等要求执行。

#### 4、监测频次

对列入重点排污单位名录的重点监控企业监督监测每年不少于2次；国家、地方排放标准或相关法律法规、文件中规定的监测频次每年高于2次的，按照规定的频次开展监测；对于存在监测超标、群众投诉等现象的，应适当增加监测频次。

各级环境监测站在开展污染源监督监测同时对自动监测设备开展比对监测。

#### 5、质量保证

承担重点监控企业监督性监测的各级环境监测站，应严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量控制和质量保证技术规范》（HJ/T 373-2007）等要求，对污染源监测的全过程进行质量控制和质量保证。承担重点监控企业自动监测设备比对监测的各级环境监测站，应按照《污染源自动监测设备比对监测技术规定（试行）》（总站统字〔2010〕192号）、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T 75-2007）等污染源自动监测技术规范（规定）的要求进行自动监测设备比对监测。

#### 6、数据报送

（1）总量处及时收集、汇总本辖区内重点排污单位名录，报江苏省环保厅备案，同时将名录电子稿于6月15日前通过邮箱报送至省中心规划部（jdgl@jshb.gov.cn）。

（2）各级环境监测站每月应及时在环保网站上公布污染源监督性监测结果；发现监测结果超标的，自动监测设备比对不合格以及自行监测开展情况监督检查发现问题的，要及时向同级环保主管部门和环境执法部门通报。

（3）各市、区环境监测站每季度最后一个月13日前将本行政区域上季度最后1个月和本季度前2个月监测结果（包括市级监测站和各区县监测站的各类污染源监测数据）汇总、审核后，报市中心业务科，业务科汇总后15日前通过VPN网络报送省中心规划部。数据报送采用总站开发的污染源监测数据管理软件。

### （二）固定污染源废气挥发性有机物监测

#### 1、监测范围和要求

按照《关于加强固定污染源废气挥发性有机物监测工作的通知》（环办监测函﹝2018﹞123号）的要求，《江苏省VOCs排污单位名录库》形成后，各级环境监测机构按名录库，开展污染源VOCs监督监测任务。具体分工等内容方案另行制定。

#### 2、监测内容

固定污染源VOCs排放达标监测，主要监测废气污染物排放浓度及流量。

#### 3、监测项目

监测项目以《关于加强固定污染源废气挥发性有机物监测工作的通知》（环办监测函﹝2018﹞123号）所列监测指标或执行的排放标准、法律法规和控制污染物排放许可制实施等污染源监管需求为基础，重点关注容易超标、环境影响大、人民群众反映强烈的特征污染物。

#### 4、监测频次

2018年下半年开始，各级监测站按照列入《江苏省VOCs排污单位名录库》开展，按照时间随机、抽查对象随机，每季度开展1次监测，抽查比例随前述方案另行制定；国家、地方排放标准或相关法律法规、文件等有明确规定和要求的，按照规定的频次开展监测；对于存在监测超标、群众投诉等现象的，应适当增加监测频次。

#### 5、质量保证

各级监测站应当严格按照国家环境监测技术规范、方法和环境监测质量管理规定，采集、保存、运输、分析监测样品。现场采样时，各级监测站工作人员应当认真填写原始监测记录，并由被监测单位签字确认。各级监测站按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量控制和质量保证技术规范》（HJ/T 373-2007）等环境监测技术规范要求开展监测，对数据监测制度执行三级审核制度。

#### 6、监测结果报告

1、各市、区环境监测站每季度第一个月3日前将本行政区域上季度监测结果（包括市级监测站和各区县监测站的各类污染源监测数据）汇总、审核后，报市监测中心汇总后5日前通过VPN网络报送省中心规划部，省中心每季度第一个月20日前将数据报中国环境监测总站。

2、各级环境监测站发现监测结果超标的，要及时向同级环保主管部门和环境执法部门通报。

### （三）排污单位自行监测监督检查

#### 1、任务分工

按照属地管理的原则开展检查工作。各市、区环境保护部门统筹安排本级已核发排污许证企业自行监测检查工作。

#### 2、检查范围

已核发排污许可证的行业企业。

#### 3、检查内容

检查内容包括：自行监测方案的制订，包括自行监测点位、指标、频次的完整性；是否按照自行监测方案开展自行监测；通过查阅自行监测原始记录检查监测全过程的规范性，原始记录包括现场采样、样品运输、储存、交接、分析测试、监测报告等；监测结果上报到全国污染源监测数据管理系统情况、公开的完整性和及时性等。委托社会检测机构开展自行监测的企业，必要时可赴实验室开展现场检查，检查内容可包括监测人员持证、监测设备、试剂消耗、方法选用、实验室环境等。

#### 4、检查要求

按照抽查时间随机，抽查对象随机的原则，抽查不少于20%的发证企业。

#### 5、检查结果报送

各市、区环境监测站每季度最后一个月13日前将本行政区域上季度最后1个月和本季度前2个月检查结果报市监测中心汇总，市监测中心15日前通过VPN网络报送省中心规划部，同时报送市环保局总工室。

## 八、环境质量报告编制

### （一）年度环境质量报告书

#### 1、报送范围

苏州市及所辖市（县）、区。

#### 2、报送内容

2017年度环境质量报告书，纸质版（1份，苏州市）及电子版（苏州市及所辖各县市）。

#### 3、报送时间

电子版2018年4月20日前报市监测中心业务科，业务科4月25日前将电子版、纸质版5月25日前报送（以送达时间为准）。

#### 4、报送方式

苏州市纸质版报告书以邮寄方式寄至省中心综合部，同时电子版（苏州市及其所辖各市、区）通过FTP方式上传至数据服务器相应目录。

#### 5、报告要求

按照《环境质量报告书编写技术规范》（HJ 641—2012）编制，各要素评价方法和标准依据国家、原环保部和总站相关标准、规范、技术规定和办法等执行。

报告书任何地方不允许标注秘密、涉密等字样。

### （二）其他环境质量报告

苏州市编制的综合性环境质量报告、专报等材料电子版应及时通过FTP上传至服务器相应目录中。

## 九、其他监测任务

凡以上未提及的其他环境要素（如市控断面数据）的监测仍按国家、省、市有关规范和制度的要求进行，报送时间要求详见附表。国家下达的其他工作任务按照要求进行。

### （一）重点区域重金属环境质量监测

#### 1、监测范围

2018年，各市、区应对照《关于开展重金属重点防控区专项整治工作的通知》（苏环办〔2017〕390号）中“退出类”、“提升类”、“控制类”区域名单，结合当地实际，对监测点位进行合理布设与调整，并尽量保持已有监测点位的延续性。

#### 2、监测指标

（1）地表水及底泥

必测指标为铅、汞、镉、铬（六价）、砷；选测指标为铜、锌、硒、镍、钒、铊、锰、钴、锑或其他当地特征污染物；全分析监测铅、汞、镉、铬（六价）、砷、铜、锌、硒、镍、钒、铊、锰、钴、锑、铁、钼、铍、钡、钛、硼；底泥加测pH值。

（2）空气

必测指标为铅（Pb）；选测指标为空气中其他当地特征污染物。

（3）土壤

土壤中的pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌和镍。

#### 3、监测时段

（1）地表水及底泥

水环境质量监测每月不少于1次，全分析监测每年枯水期开展一次。每个断面底泥监测频次为每年一次，结果不参与评价，作为向水体中释放溶解态重金属污染物的参考。

（2）空气

环境空气上、下半年各监测1次，每次监测1日，每日采样4次，每次监测1小时，可参照季均值标准评价。

（3）土壤

土壤在2～8月期间监测一次；7月31日前须完成采样。

#### 4、监测方法

重金属监测的标准分析方法主要以分光光度法和原子吸收分光光度法为主。具备监测仪器条件的，可以使用国内应用较多的原子吸收法、原子荧光法以及较先进的电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-AES）、电感耦合等离子体-质谱法（ICP-MS）等。

#### 5、质量保证

监测数据实行三级审核制度，监测任务承担单位对监测结果负责。市监测中心负责对辖区内监测任务承担单位进行质量监督，对监测任务承担单位报送的监测结果进行审核，并对最后上报省中心的数据质量负责。

质量保证按照《地表水和污水监测技术及规范》（HJ/T 91-2002）、《环境水质监测质量保证手册》（第二版），土壤内部质量控制执行总站《国家环境监测网质量体系文件》和《2018年国家网土壤环境质量监测技术要求》等的要求。没有评价标准的监测项目可参考相关的环境质量标准或对应的EPA环境质量标准进行评价。

#### 6、数据填报格式

报送监测数据时，若监测值低于检出限，在检出限后加“L”，未监测项目填写“-1”，超标项目向省站报送超标原因分析，同时报省辖市环保局组织超标核查。数据填报严格按照规定格式进行（可从相应数据传输目录下载）。

#### 7、点位信息及数据上报时间

（1）相关市、区环境监测站于2018年4月25日前将监测点位详细信息上报市监测中心业务管理科，经汇总于2018年4月30日前报省中心综合部（详见附件2-13）。

（2）各市、区环境监测站向市监测中心每月7日前报送上月水质监测数据，12月份数据于12月15日前报送；重金属全分析结果于11月15日前报送；空气质量数据于监测后下一个月10日之前报送；土壤环境质量数据于11月15日前报送；各市（县）编制的重金属环境质量综合分析报告于12月10日前报送。经汇总后，市中心向省中心每月10日前报送水质监测数据，12月份数据于12月20日前报送；重金属全分析结果于11月20日前报送；空气质量数据于监测后下一个月15日之前报送；土壤环境质量数据于11月20日前报送；各市编制的重金属环境质量综合分析报告于12月20日前报送。所有重金属数据及报告均应通过VPN专网传输至FTP重金属数据目录下。

### （二）阳澄湖及其周边主要河道水质监测

#### 监测范围

阳澄湖湖体和阳澄湖周边河道“断面长”制考核断面，具体断面见附件2-14。

#### 2、监测单位

阳澄湖湖体由苏州市监测中心负责监测，阳澄湖周边河道“断面长”制考核断面由断面所在行政区监测站负责监测（姑苏区辖区断面暂由市监测中心负责监测）。

#### 3、监测项目和频次

（1）常规监测

阳澄湖湖体监测项目：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的基本项目24项，另加测水位、透明度、总磷、总氮、叶绿素a及悬浮物。

阳澄湖周边河道“断面长”制考核断面监测项目：流向、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷、氨氮、总氮、挥发酚、六价铬、镍。

监测频次：每月监测1次。

备注：与国控、省控、市控重复断面的监测项目按照国控、省控、市控断面的监测要求执行。

市监测中心每季度抽测1次。

（2）生物监测

监测点位：阳澄湖西湖北、中湖南、东湖北。

监测频次：每年12月到次年2月，每月监测1次。

监测项目：水色、水温、pH值、溶解氧、叶绿素a、硅藻荧光量、蓝藻荧光量、绿藻荧光量、小环藻密度、藻类优势种、藻类优势度。

#### 4、数据上报

每月监测结果由各地区环境监测站于当月15日前通过市监测中心环境质量监测数据综合管理平台上报，与国控、省控、市控重复的断面统一按照国控、省控、市控断面监测数据的上报要求执行。

### （三）大运河苏州段遗产河道监测

#### 1、监测范围

城区河道监测断面：山塘河新民桥、上塘河广济桥、胥江泰让桥、平江河积庆桥、环城河段人民桥、江南运河觅渡桥。

城区酸雨监测点位：科委。

#### 2、监测项目

河道监测项目：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的基本项目24项。

酸雨点位监测项目：pH、电导率、降水量、硫酸根、硝酸根、氟、氯、铵、钙、镁、钠、钾9种离子浓度。

#### 3、监测频次

河道监测频次：单月（1、3、5、7、9、11月）上旬监测。

酸雨点位监测频次：逢雨必测，每天上午9：00到第二天上午9：00为一个采样监测周期。

#### 4、质量保证

按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）及《环境水质监测质量保证手册（第二版）》有关要求执行。

执行《酸沉降监测技术规范》（HJ/T165－2004）。

#### 5、报送时间

河道监测为双月报，每年2、4、6、8、10、12月的25日前报送；酸雨监测为年报，每年12月25日前报送。

#### 6、报送方式

市中心将监测表格以纸质和电子两种形式报送，纸质表格须盖单位公章。

### （四）固体废物监测

#### 1、监测范围

按照环保部、卫生部《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的通知》（环发〔2011〕19号）第十一项，《电子废物污染环境防治管理办法》（国家环境保护总局令 第40号）第十二条，《关于加强有毒化学品进出口环境管理登记工作的通知》（环办〔2009〕113号），环保部《关于发布<危险废物经营单位审查和许可指南>的公告》，《固体废物进口管理办法》（部令 第12号）第三十六条，由属地监测站对相关企业进行监督性监测，监测名单由相关管理部门确定。

#### 2、监测项目

废水、废气监测项目：按照企业环评报告书、批复的要求以及国家相关行业标准确定监测项目。

厂界噪声：按工业企业厂界噪声测量方法（GB 12349-90）进行监测。

#### 3、监测频次

一年一次。

#### 4、报送时间

监测次月月底前报送。

#### 5、报送方式

#### 报告扫描件报当地环保局固废管理部门，由当地环保局固废管理部门报苏州市固废管理中心。

### （五）突发性环境污染事件应急监测

#### 1、应急监测资源库

按照省中心统一要求，配合定期更新维护全省应急监测人员通讯录、应急监测能力装备库、全省应急监测预案库、全省应急监测案例库、全省应急监测专家库信息等。

#### 2、突发环境污染事件应急监测快报

#### 如遇较大、重大或特大突发环境事件，要第一时间编制快报，报送省中心监测部，并同时抄送相关要素部门。

#### 3、应急监测工作情况简报

市监测中心负责汇总编报辖区内月度突发性环境污染事件（含水、气、土壤（固废）、生态（生物）各类要素）的应急监测工作情况简报，每月5日前将上月简报统一汇总报至省中心水质部。

#### 4、突发环境污染事件应急监测总结

在较大、重大或特大突发环境污染事件应急监测工作终止后一周内，应及时总结经验教训，编制本次应急监测工作情况总结报告，统一报至省中心水质部备案。各市年度应急监测工作总结于12月25日前报至省中心水质部邮箱：jsemc@vip.163.com。

#### 5、组织开展应急监测演练

市监测中心负责组织和参与相关应急监测演练，进一步完善应急监测制度和运行机制，全面提高应急监测能力水平，充分做好应急监测各项保障工作。

### （六）太湖藻类综合观测

#### 1、监测范围

苏州市太湖野外水质与蓝藻综合观测站（太湖渔洋山附近水域），太湖湖体及主要饮用水源地（点位设置与《太湖水污染及蓝藻监测预警工作方案》保持一致）。

#### 2、监测指标

（1）水体微囊藻毒素监测

在太湖野外水质与蓝藻综合观测站开展水体微囊藻毒素自动监测，监测指标包括MCLR、MCYR、MCRR三项。

（2）太湖藻类综合观测

对太湖湖体及主要饮用水源地周边水域开展综合观测，主要指标包括水质常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）、叶绿素a浓度、藻密度、微囊藻毒素、藻类生物多样性等。

#### 3、监测时间

水体微囊藻毒素监测按照水质自动监测质量保证有关规定进行采样分析。太湖藻类综合观测每月开展一次，藻类生物多样性指标每季度分析一次。

#### 4、质量保证

水体微囊藻毒素监测按照《国家地表水自动监测站运行管理办法》（总站水字〔2007〕182 号）、《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》（苏环监〔2012〕6号）、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》（苏环办〔2009〕416号）有关要求执行。

太湖藻类综合观测按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》及地表水生物监测有关要求执行。

### （七）市政入河排污口普查监测

#### 1、监测范围

根据《关于开展全省污染源普查入河（海）排污口普查与监测工作的通知》（苏环办（2018）115号）文件要求，在开展生活源普查时，对规模以上市政入河排污口，选取具备测流条件、能够代表所在区域生活污水排放水平的，开展水量和水质监测。具备有效流量数据但无同步水质监测数据的，补充开展水质监测。

选定开展监测的规模以上入河排污口数量不得低于该类型排污口总量的10%。

#### 2、监测指标与频次

监测指标包括水量、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷和动植物油。监测频次应满足如下要求：

（1）分别在枯水期和丰水期开展两期监测。各地可根据水文、气象条件自行安排监测时期，但枯水期监测须在2018年5月底前完成，丰水期监测须在2018年9月底前完成；

（2）每期监测不少于1天，采样频次不少于3次，间隔时间不少于6小时。

## （3）应选择前1日无降水的时期进行监测。

## 十、环境监测网质量管理

### （一）实验室能力验证和考核

配合参加省中心组织的原环保部标样所的能力验证活动，针对能力验证有问题和不满意的单位，要求分析问题原因，并将整改情况上报。本年度能力验证项目为原环保部标准样品研究所2018年度能力验证计划中IERM T18-17（水中生化需氧量检测）、IERM T18-30（土壤中锌、铬、镍检测）和IERM T18-34（水中总磷检测）。

市级以上监测机构积极参加中国环境监测总站组织的实验室监测能力考核，并针对质量体系运行的相关环节查找问题并整改。全年共组织四轮，考核内容分别为水中总氮、土壤重金属砷和镉、水中苯系物以及固废中总铬。

### （二）质量监督检查

配合省中心开展重点污染源监督监测质控检查，并根据全省重点污染源监督监测具体情况，开展质控样考核，具体方案另行制定。

### （三）计量认证与持证上岗考核

各级环境监测机构继续开展计量认证工作，建立相应的质量管理体系，按照质量管理体系的要求开展监测工作。

继续开展全市、区各级环境监测机构资质认定（计量认证）与持证上岗考核工作。持证上岗考核包括理论考试和操作考核。配合省中心对全省市、县级环境监测机构持证上岗的考核工作。配合省中心组织的对市级的操作考核工作及专家抽查市级对县级的操作考核工作。

### （四）开展区域质控工作

按国家环境监测质控平台安排，配合开展区域内环境空气与地表水监测的现场监督核查工作。

## 十一、注意事项

1、各市、区环境监测站统一由环境质量监测数据综合管理平台报送相关数据，部分数据由FTP上传。

市监测中心在全省环境质量数据集成管理及综合分析平台未建设完成前，若无特殊情况，所有数据均采用FTP上传至省中心数据服务器相应的目录中，不得随意变更数据路径。FTP服务器地址ftp://11.51.0.3，用户名密码未变，数据传输中的有关故障请与对应业务部门技术人员联系。待环境质量数据集成管理及综合分析平台投入试运行后，若无特殊情况，所有数据均须通过平台完成审核和传输工作，同时向FTP上传；待平台正式运行后，所有数据均通过平台上报。

2、不同例行任务、专项任务的重复测点不重复开展监测，数据按专项任务要求分别上报。

3、数据上报后，原则上不允许更改；若确需对数据进行修改，需进行书面请示并附技术报告及有关证明材料。各地应严格执行各类监测数据的三级审核制度（包括电子数据），填写数据审核表和监测成果表。市监测中心负责汇总全市监测数据，审核签字盖章后邮寄至省中心相关数据接收部门，作为考核依据。数据上报执行报告制度规定的数据库格式、命名规则等，数据审核表说明数据上报情况（如异常值、缺测、漏测、点位变更情况等），确认上报数据（电子数据）与监测成果表数据两者保持一致。

4、各市、区需综合分析本辖区的水环境质量状况，编制当地水环境质量月度报告，数据来源包含例行人工监测和水质自动站监测两类。报告内容主要为：水环境质量总体状况概述、水环境质量监测结果及综合评价结论等，如遇水质异常情况需做原因分析。报告以word方式于当月28日之前报省中心水质部。

所有地表水例行监测点位（含重点流域、省控断面、饮用水源地、小康点位、城考点位、南水北调考核断面等）、太湖流域污染物入湖总量监测断面和饮用水源地水质监测点位监测数据均在同一的数据库中上报（qw××××），同一点位属多项类别时，无需重复上报，但需同时满足各类别的监测要求。所有监测项目不得缺项，如缺项需说明原因。县（市）站的地表水及饮用水源地水质监测数据于每月14日前报至市监测中心，市监测中心汇总本辖区内的水质监测数据后于每月16日前报送至省中心。监测和数据报告上报逢法定节假日（春节、5月和10月）可适当后延5日。

市、县（市）控断面水质监测结果于6月20日、12月20日前报送水质部。

5、所有需要监测流量的断面，必须有流量及流向数据以便于计算通量或总量，若有特殊情况无法监测流量时，可进行估算或引用水文部门相关资料，但必须有文字说明。湖库的出入湖河流的流向填写“出湖”或“入湖”，省（或市）交界断面的流向填写“出省（市）”或“入省（市）”。其他河流方向填“向东、向南”或“滞流”等。由于河道疏浚、断流等暂时不具备监测条件的，应及时向省厅正式申请停测，待停测断面恢复流量后当月应开始监测。

6、各市、区环境监测站必须在每年第一次上报数据的同时上报完整的基础信息库，如QA1、QR1、QR2、QL1、QL2、酸雨监测点位登记表以及流域重点污染源（排污口）基础信息库，各表中的基础信息必须保持一致，点位经纬度等信息不得缺项。如果中间有所变动，则随时上报并报送文字说明。地表水例行监测数据代码原则上年度内不许变更。

7、所有行政区代码均需按国家现行的行政区代码填写。

8、各市、区环境监测站于每年1月3日前将上一年度本级环境监测管理机构基本情况汇总表（详见附件2-15）上报至市监测中心，其中监测能力应及时更新完善，某一类型的能力项目应在excel表格中同一个单元格内合并填写（不分行），单元格内不同内容可用顿号隔开。市监测中心于1月5日前将辖区情况汇总后，发至省中心监督管理部电子邮箱内，并注明联系人、联系方式。

市监测中心于每年1月5日前将上一年度全市环境监测工作总结及本年度工作思路（要点）、上一年度环境监测工作目标考核自评表、相关基础支撑材料报送至省中心监督管理部，电子版同时发送jdgL@jshb.gov.cn。

9、环境行政管理以及环境统计专业年报按国家与省有关行政管理专项工作要求，登陆有关网站填报，并报至相应的处室与部门。

## 附表  2018年度环境监测数据、报告上报型式及时间要求

| 类型 | 名称 | 参报城市 | 数据型报告上报要求 | 文字型报告及其他上报要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上报格式 | 标志符 | 上报时间 | 报送对象 | 上报时间 | 报送对象 |
| 日报 | 省控点、县级国家环保模范城市创模考核点以及其他点位 | 涉及的市（县）、区 | 附件2-2 |  | 每日上午10:00前报送省监测中心大气部 | 大气部、市中心自动监测与预警科 |  |  |
| 预报 | 苏州市空气质量预报 | 市中心 | 附件2-4 |  | 每日上午7:00前、下午15:00前 | 大气部 |  |  |
|  | 启动和解除重污染天气预警的报告、建议和快报等 | 市中心 | 本市报告扫描电子版 |  | 本市发出启动和解除预警后及时报送 | 大气部 |  |  |
| 周报 | 自动站水质周报 | 已建自动站的城市 | 统一格式 | 按最新要求 | 每周一中午12:00以前 | 水质部（国家站同时上报至总站水室） |  | 水质部、市中心自动监测与预警科 |
|  | 自动站水质VOCs试点周报 | 涉及的市（县）、区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 江苏省环境资源区域补偿 监测报告 | 涉及的市（县）、区 | 系统软件 |  | 手工监测数据于监测日期后三个工作日内上传至系统软件，次月2日前报送盖章文档 | 监督管理部、市中心业务管理科 |  |  |
| 月报 | 县级城市空气质量例行监测 | 4市（县）、5区 | 统一格式 | air | 次月1日前 | 大气部、市中心业务管理科 | 数据说明文件，TXT格式，与数据一同上报 | 市中心业务管理科 |
|  | 酸雨监测 |  | 统一格式 | qa4 | 次月1日前 |  |  |  |
|  | 降尘、硫酸盐化速率监测 |  | 统一格式 | a4、a5 | 次月1日前 |  |  |  |
|  | 水质月报（包括国控、考核、省级趋势科研断面、主要饮用水源地等） | 4市（县）、5区 | 统一格式 | qw | 当月14日前 | 水质部、市中心业务管理科 | 纸质报告经三级审核后于当月23日前上报 |  |
|  | 水质自动站管理、质控考核及比对监测结果月报 | 各有关市 | 统一格式 |  | 按水质部最新要求执行 | 水质部、市中心自动监测与预警科 |  |  |
|  | 重点区域重金属环境质量监测 | 涉及的市（县）、区 | 统一格式（Excel） |  | 水质每月7日前，12月数据于12月15日前报送；重金属全分析结果于11月15日前报送；；空气监测后下月10日前；土壤11月15日前；点位信息表4月25日前 | 综合部、市中心业务管理科 | 未监测的断面（点位）需说明原因，word格式，与数据一同上报 | 综合部、市中心业务管理科 |
|  | 重点湖泊藻类状况监测 | 涉及的市（县）、区 |  |  | 6月10日、11月10日前 | 生态部、市中心生态监测科 | 与数据报告同时 | 生态部、市中心生态监测科 |
|  | 湖泊富营养化5项指标 | 涉及的市（县）、区 | 统一格式 |  | 6月10日、11月10日前 |  |  |  |
|  | 苏州市、阳澄湖环境资源区域补偿监测报告 | 涉及的市（县）、区 | 统一格式 |  | 当月5日前上报上月监测数据 | 市中心业务管理科 |  |  |
|  | 阳澄湖湖体及周边主要河道监测断面 | 涉及的市（县）、区站 | 统一格式 |  | 当月15日前 | 市中心业务管理科 |  | 市中心业务管理科 |
|  | 大运河苏州段遗产河道监测 | 市中心 |  |  | 河道：双月25日前 酸雨：12月25日前 |  | 与数据报告同时 |  |
| 季报 | 农村环境质量监测 | 涉及的市（县）、区站 | 统一格式 |  | 前三季度最后一个月的15日前报送环境空气质量、饮用水源地水质以及河流湖库水质监测数据，第四季度须10月15日前报送上述数据；6月15日和10月15日前报送生活污水处理设施出水水质监测数据；10月15日前报送土壤环境质量监测数据；10月25日前报送农村环境质量监测年度报告。每次报送数据需同期报送纸质版，经三级审核、盖章后邮寄至省中心生态部。年报于11月20日前邮寄。 | 生态部、市中心业务管理科 | 与数据报告同时 | 生态部、市中心业务管理科 |
|  | 功能区声环境质量监测 | 涉及的市（县）、区 | 统一格式 | NQ | 1、4季度当季第二个月18日前；2、3季度当季第二个月23日前；基础信息表2月18日前 | 综合部、市中心业务管理科 | 与数据报告同时 | 综合部、市中心业务管理科 |
|  | 臭氧量值溯源与标准传递 | 市中心 | 统一格式 |  | 每季度最后一周，上报电子版、盖章文档各一份 | 大气部 |  |  |
|  | 重点污染源监督性监测 | 涉及的市（县）、区 | VPN联网 | wz | 当季第三个月13日前 | 规划部、市中心业务管理科 |  |  |
| 年报/半年报 | 大气化学组分及物理参数监测情况分析报告 | 市中心 |  |  | 年报电子版 | 大气部 | 每年1月10日前，编写上年度全年环境空气质量灰霾情况分析报告 | 大气部、市中心业务管理科 |
|  | 颗粒物监测手工与自动比对 | 市中心 | 统一格式 |  | 12月30日前上报电子版、盖章文档各一份 | 大气部 | 9月30日前上报电子版、盖章文档各一份 | 大气部 |
|  | 市、县（市）控断面水质监测 | 涉及的市（县）、区 | 统一格式 |  | 6月20日、12月20日前 | 水质部、市中心业务管理科 |  |  |
|  | 水质自动监测站年度工作总结 | 市中心 | 统一格式 |  | 12月25日之前，编制完成报告，报至jswater@vip.163.com。 | 水质部、市中心自动监测与预警科 |  |  |
|  | 地下水例行监测数据库 | 涉及的市（县）、区 | 统一格式 | dx | 5月25日前、11月25日前 | 水质部、市中心业务管理科 |  |  |
|  | 底泥例行监测数据库 |  | 统一格式 | dn | 12月1日前 |  |  |  |
|  | 主要饮用水源地水质全分析监测 |  | 统一格式 |  | 8月25日前 |  | 与数据报告同时 | 水质部、市中心业务管理科 |
|  | 生态环境监测数据及报告 | 涉及的市（县）、区 | 统一格式 |  | 8月25日前、11月25日前 | 生态部、市中心生态监测科 | 8月25日前报送野外核查数据及报告；11月25日前报送生态监测数据及报告 | 生态部、市中心生态监测科 |
|  | 生态环境地面试点监测 | 涉及的市（县）、区 |  |  | 10月底前 |  | 11月1日前 |  |
|  | 生物环境状况报告 | 涉及的市（县）、区 | 统一格式 | s | 6月15日、11月15日前 |  | 与数据报告同时 |  |
|  | 地表水生物监测 |  |  |  | 6月10日、11月10日前 |  |  |  |
|  | 水产品残毒残留监测 |  |  |  | 11月10日前 |  |  |  |
|  | 城市环境空气生物监测 |  |  |  | 6月10日、11月10日前 |  |  |  |
|  | 底栖动物标本 | 市中心 |  |  | 11月底前 |  | 11月30日前报送样品 |  |
|  | 太湖流域水生态环境功能区划监测 | 市中心 | 统一格式 |  | 5月底前完成所有断面的上半年监测数据等成果报送，11月底前完成所有断面的监测数据、报告等成果报送。 | 生态部 | 与数据报告同时 | 生态部 |
|  | 土壤例行监测 | 市中心 | 统一格式 | tr | 监测数据、质控数据9月30日前 | 土壤部 | 9月30日前上报监测报告及质控报告 | 土壤部 |
|  | 土壤环境风险风险监控单位加密加测 | 市中心 | 统一格式 |  | 监测数据、质控数据10月30日前 | 土壤部 | 10月30日前上报监测报告及质控报告 | 土壤部 |
|  | 农村环境质量监测 | 涉及的市（县）、区站 | 统一格式 | 电子版（含数据、文字报告） | 前三季度，最后一个月15日前，第四季度，10月15日前 | 生态部、市中心业务管理科 | 11月25日前报年报 | 生态部、市中心业务管理科 |
|  | 声环境质量监测数据库（交通、区域噪声等） | 涉及的市（县）、区 | 统一格式 | NQ | 基础信息表2月18日前 监测数据11月18日前 | 综合部、市中心业务管理科 | 与数据报告同时 | 综合部、市中心业务管理科 |
|  | 重金属环境质量监测综合分析报告 | 涉及的市（县）、区 | 电子版（含数据、文字报告） |  | 12月10日前 |  | 与数据报告同时 |  |
| 其他 | 太湖水污染及蓝藻监测预警报告 | 涉及的市（县）、区 |  |  | 按太湖水污染及蓝藻预警年度计划执行 | 水质部、市中心业务管理科 |  |  |
|  | 环境监测管理机构基本情况汇总表 | 4市（县）、5区 | 统一EXCEL表 |  | 1月3日前 | 规划部、市中心业务管理科 |  |  |
|  | 环境质量报告书 | 4市（县）、5区 |  |  |  | 综合部、市中心业务管理科 | 4月20日前电子版（苏州市及所辖县市）上传FTP，5月20日前纸质寄达（设区市） | 综合部、市中心业务管理科 |
|  | 环境状况公报 | 涉及的市（县）、区 |  |  |  |  | 6月1日前 |  |
|  | 水质自动站预警监测快报 | 涉及的市（县）、区 |  |  |  | jswater@vip.163.com 市中心自动监测与预警科 |  |  |
|  | 快报（含突发性污染事故、沙尘暴预警） | 4市（县）、5区 | 印刷版和电子版 |  |  | 有关部门 | 24小时内传真至各相关环境要素管理部门 | 有关部门 |
|  | 与环境质量变化情况等有关的简报 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：市中心业务管理科联系人：薛媛媛、吴光英，电话：68338009，传真：68281364；王雅玲、赵楠、卢仁杰，电话：68338066，传真：68338066；朱燕玲、黄佳慧，电话：68262213，传真：68262213； Email：szemc_yw@126.com；

市中心自动监测与预警科联系人：邹强、吕清，电话：68338039；szemczdz@pub.sz.jsinfo.net

市中心生态监测科联系人：李继影，电话：68338041；li_jiying@qq.com